## Slide 1
ZERO STOP PRECISION · BALÍSTICA APLICADA
Speed Drop
Dado de elevação sem tabela: um número na cabeça,
do cartão de dope para a memória
Público: atiradores intermediários e avançados Unidades: metros + MRAD
Notes: Abertura: pergunte quanto tempo cada um leva para achar o dado de tiro de um alvo a 480 m. A proposta do Speed Drop é reduzir isso a uma conta de cabeça de 2 segundos, memorizando UM número. Método popularizado por Ted Hoeger (Jack Master) na comunidade Sniper's Hide / Accuracy Dynamics.

## Slide 2
CONTEXTO
O problema: consultar tabela custa tempo
Cartão de dope
Preciso, mas exige tirar os olhos do alvo, ler, memorizar e discar. Sob estresse ou no relógio de uma prova, cada consulta custa segundos.
Solver balístico
Kestrel ou aplicativo dão a solução completa — mas dependem de bateria, tempo de operação e de você largar a arma.
Speed Drop
Um único número memorizado transforma a distância do alvo diretamente em elevação, em MRAD, de cabeça.
Onde ele brilha: PRS/estágios no relógio, caça a média distância, conferência rápida ("sanity check") da torre antes do disparo.
2
ZERO STOP PRECISION
Notes: O Speed Drop não substitui o solver balístico — ele é derivado dele. É uma ferramenta de campo para a faixa de distância onde a maioria dos disparos acontece. O uso mais frequente na prática nem é calcular o dado: é CONFERIR se a torre está coerente com a distância anunciada.

## Slide 3
A IDEIA CENTRAL
Existe um trecho quase linear na trajetória
Em parte do voo do projétil, cada 100 m a mais de distância pedem ≈ 1 MRAD a mais de elevação. Nesse trecho, a curva balística se comporta como uma reta — e reta se descreve com um único número.
500 m
3,7 MRAD
600 m
4,9 MRAD
+ 1,2
700 m
6,1 MRAD
+ 1,2
6.5 Creedmoor 140 ELD-M · 823 m/s · zero 100 m (exemplo simulado)
Chart: Elevação (MRAD) × distância (m)
| 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800
Elevação real (solver) | 0.81 | 1.25 | 1.7 | 2.17 | 2.66 | 3.17 | 3.71 | 4.27 | 4.86 | 5.47 | 6.12 | 6.79 | 7.5
Reta do Speed Drop (D/100 − 1,2) | 0.8 | 1.3 | 1.8 | 2.3 | 2.8 | 3.3 | 3.8 | 4.3 | 4.8 | 5.3 | 5.8 | 6.3 | 6.8
3
ZERO STOP PRECISION
Notes: Este é o coração do método. A trajetória é uma curva, mas todo arco tem trechos que uma reta aproxima muito bem. No gráfico, a linha azul (reta) praticamente cobre a dourada (solver) entre ~200 e ~600 m. Fora desse trecho as linhas se separam — é ali que o método deixa de valer.

## Slide 4
A FÓRMULA
Distância vira elevação com uma subtração
Elevação (MRAD) = Distância (m) ÷ 100 − Fator
Alvo a 480 m
4,8 − 1,2
3,6 MRAD
Alvo a 615 m
6,15 − 1,2 (arred. 6,2)
5,0 MRAD
Alvo a 350 m
3,5 − 1,2
2,3 MRAD
Fator 1,2 = exemplo do 6.5 CM em metros. Cada conjunto arma + munição tem o seu.
4
ZERO STOP PRECISION
Notes: Treine a mecânica: distância em metros, corta dois zeros, subtrai o fator. 480 m vira 4,8; menos 1,2 dá 3,6. Só funciona em MRAD porque o mil 'conversa' com o sistema métrico: 1 MRAD subentende 1/1000 da distância — é isso que faz D/100 aparecer naturalmente na fórmula.

## Slide 5
DERIVAÇÃO
De onde vem o Fator
Invertendo a fórmula: o Fator é o quanto a sua trajetória "desconta" da reta D/100. Calcule-o em cada distância do seu dope e procure onde ele fica constante.
Fator = Distância ÷ 100 − Elevação do dope
Distância Dope Conta Fator
300 m 1,7 MRAD 3,0 − 1,7 1,3
400 m 2,7 MRAD 4,0 − 2,7 1,3
500 m 3,7 MRAD 5,0 − 3,7 1,3
600 m 4,9 MRAD 6,0 − 4,9 1,1
Chart: Fator calculado em cada distância (m)
| 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700
Fator local | 1.19 | 1.25 | 1.3 | 1.33 | 1.34 | 1.33 | 1.29 | 1.23 | 1.14 | 1.03 | 0.88
5
ZERO STOP PRECISION
Notes: O gráfico mostra o 'platô': entre ~250 e ~550 m o fator fica praticamente parado em 1,3. É esse platô que a gente memoriza. Antes dele o projétil ainda está muito rápido (a curva sobe); depois dele a perda de velocidade acelera a queda (a curva despenca).

## Slide 6
CALIBRAÇÃO
Fator primário e orçamento de erro
O fator primário é o maior valor do platô. Usar um fator menor que o primário insere erro proposital — e cada 0,1 de diferença compra mais alcance útil ao custo de 0,1 MRAD de erro.
1,3
Erro máx. erro ≈ 0
Janela útil ≈ 300 – 500 m
Janela curta e cirúrgica
1,2
Erro máx. até 0,15 MRAD
Janela útil ≈ 200 – 600 m
Melhor equilíbrio (escolhido)
1,1
Erro máx. até 0,25 MRAD
Janela útil ≈ 150 – 650 m
Janela longa, erro maior nas bordas
Valores do exemplo 6.5 CM em metros. Erro de 0,15 MRAD a 400 m = 6 cm no alvo.
6
ZERO STOP PRECISION
Notes: Conceito-chave: o erro é uma ESCOLHA de projeto, não um acidente. Você decide quanto erro tolera (tamanho do alvo, propósito) e isso define o fator e a janela. Para placa de PRS de 2 MOA, 0,15 MRAD é aceitável; para variação zero, use o fator primário e aceite a janela curta.

## Slide 7
MÉTODO
Encontrando o SEU fator em 6 passos
1
Imprima seu dope
Solver balístico ou dado real de pista, de 100 a 800+ m, de 25 em 25 m ou 50 em 50 m.
2
Calcule o fator em cada linha
Fator = distância ÷ 100 − elevação. Uma coluna a mais na planilha.
3
Ache o fator primário
O maior valor da coluna. Anote também a distância central do platô.
4
Escolha o erro tolerável
0,1 / 0,2 / 0,3 MRAD — em função do tamanho de alvo típico.
5
Subtraia o erro do primário
Esse é o seu Speed Drop Factor de trabalho.
6
Delimite a janela útil
As distâncias onde |fator local − fator escolhido| ≤ erro tolerado.
Kestrel 5700 Elite: o cálculo sai pronto ativando o modo Accuracy First.
7
ZERO STOP PRECISION
Notes: Reforce o passo 1: o fator herda a qualidade do dope de origem. Se o solver não estiver validado com impacto real (true-up), o fator carrega o mesmo viés. O ideal é derivar de dope confirmado em pista.

## Slide 8
ESTUDO DE CASO 1
6.5 Creedmoor · 140 ELD-M · 823 m/s
Dist (m)
Dope (MRAD)
Fator
200
0,8
1,2
300
1,7
1,3
400
2,7
1,3
500
3,7
1,3
600
4,9
1,1
700
6,1
0,9
Decisão de campo
1,2
Fator primário 1,3, erro aceito de 0,1 → fator de trabalho 1,2. Janela útil ≈ 200 a 600 m, erro máximo ≈ 0,15 MRAD no meio da janela.
Dope simulado (G7, ICAO, nível do mar) — valide com o seu dado real.
8
ZERO STOP PRECISION
Notes: Percorra a tabela com o público: a coluna do fator é a única novidade em relação ao dope normal. Mostre que memorizar '1,2' substitui memorizar cinco linhas de tabela dentro da janela 200–600 m.

## Slide 9
ESTUDO DE CASO 2
Por que "Speed"? Compare com o .308
6.5 Creedmoor 140 ELD-M
Velocidade inicial 823 m/s
Fator primário 1,3
Fator de trabalho 1,2
Janela útil ≈ 200 – 600 m
.308 Win 175 SMK
Velocidade inicial 792 m/s
Fator primário 1,1
Fator de trabalho 1,0
Janela útil ≈ 150 – 400 m
Quanto mais veloz e aerodinâmico o conjunto, maior o fator e mais larga a janela. O fator carrega a "velocidade" do sistema — daí o nome Speed Drop.
9
ZERO STOP PRECISION
Notes: O nome vem da correlação: trajetórias mais rápidas/planas 'descontam' mais da reta D/100 (fator maior) e mantêm a linearidade por mais tempo (janela maior). O .308 com 175 gr é mais curvo: fator menor e janela mais curta. Cada cano, lote e projétil muda o número — nunca copie fator de outro atirador.

## Slide 10
APLICAÇÃO 1
Conta de cabeça pura
660 m
6,6 − 1,2
5,4 MRAD
515 m
5,15 ≈ 5,1 → 5,1 − 1,2
3,9 MRAD
380 m
3,8 − 1,2
2,6 MRAD
Rotina mental
1. Meça ou receba a distância
2. Corte dois zeros
3. Subtraia o fator
4. Disque (ou marque) o resultado
Arredonde a distância para o decimal mais próximo antes de subtrair — o erro disso é menor que o do próprio método.
10
ZERO STOP PRECISION
Notes: Faça o público resolver os três exemplos em voz alta. A fluência vem rápido: em 10 minutos de treino a seco a conta sai em ~2 segundos. Uso típico em prova: locutor anuncia a distância, você confere a torre sem olhar o armband.

## Slide 11
APLICAÇÃO 2
O truque de discar e voltar
Não gosta de aritmética sob estresse? Deixe a torre fazer a conta: disque a distância como se fosse elevação e depois volte o fator.
1
Alvo a 720 m
Pense "7,2"
→
2
Disque 7,2 MRAD
na torre de elevação
→
3
Volte 1,0 → 6,2
depois volte 0,2 → 6,0
→
4
Resultado: 6,0 MRAD
= 7,2 − 1,2, sem fazer conta
Quebrar o fator em passos redondos (1,0 + 0,2) é mais confortável para o cérebro sob pressão do que subtrair 1,2 de uma vez. Descubra a decomposição que funciona para você.
11
ZERO STOP PRECISION
Notes: Este é o modo preferido de muita gente em estágio com relógio: zero aritmética, só movimento físico da torre. Custa meio segundo a mais e elimina erro de conta mental.

## Slide 12
APLICAÇÃO 3
Retículo BDC instantâneo
Se a luneta permite discar abaixo do zero (ou o zero stop permite), disque MENOS o fator: o retículo vira uma escala de distância dentro da janela útil.
Disque −1,2 MRAD
abaixo do zero de 100 m (ex.: torre de 10 MRAD/volta em 8,8)
Alvo a 480 m?
Segure 4,8 MRAD no retículo — a distância virou holdover
Alvo a 600 m?
Segure 6,0 MRAD. Vale para toda a janela útil
1 MRAD
2 MRAD · 200 m
3 MRAD · 300 m
4 MRAD · 400 m
5 MRAD · 500 m
6 MRAD · 600 m
Retículo após o offset: cada marca de MRAD “aponta” uma distância
12
ZERO STOP PRECISION
Notes: Com o offset de −1,2 discado, segurar 4,8 no retículo é o dado de 480 m: a leitura do telêmetro vira direto o holdover. Para alvos mais próximos que a janela, use referências fixas (ex.: ~0,5 MRAD para 200 m, ~1,0 para 300 m) — confira no seu dope.

## Slide 13
APLICAÇÃO 4
Torre BDC (turret "escorregada")
Reindexe a torre
Com a arma zerada a 100 m, solte a torre e reindexe-a mostrando o valor do fator (1,2) em vez de 0.
Disque a distância
Alvo a 570 m → disque "5,7" na torre e use o cruzamento central, sem holdover.
Vantagem
Mira com a stadia principal (melhor referência de vento) e discagem mais precisa que holdover.
Cuidado
A torre "mente" fora da janela útil. Adicione o offset de +1,2 MRAD no solver para os demais alvos.
É o mesmo princípio do retículo BDC, transferido do retículo para a torre.
13
ZERO STOP PRECISION
Notes: Um zero stop bem configurado ajuda a não se perder com a torre reindexada. Documente o offset no rifle (etiqueta) — num dia de treino com outra pessoa atirando na sua arma, a torre escorregada pode confundir.

## Slide 14
ROBUSTEZ
E as condições ambientais?
Dentro da janela, quase não importam
Até ~800 m, a variação de densidade do ar (temperatura, pressão, altitude) move o impacto menos do que o erro que o método já aceita de projeto. O erro embutido "engole" o efeito ambiental — dentro da janela útil, pode ignorar.
Mudou MUITO de altitude (ex.: nível do mar → 2.500 m)? Recalcule o fator por lá.
Alvos aquém da janela
Abaixo do início da janela a trajetória ainda não "entrou na reta". Memorize duas âncoras fixas do seu dope:
200 m
≈ 0,8 MRAD
300 m
≈ 1,7 MRAD (já perto da janela)
Valores do exemplo 6.5 CM — substitua pelos seus.
14
ZERO STOP PRECISION
Notes: Esse é um dos pontos mais contraintuitivos e mais úteis: o método é deliberadamente 'grosso' o bastante para o ambiente caber dentro do erro aceito. Exceção: mudanças extremas de densidade (grandes altitudes, calor/frio extremos) e, claro, o VENTO — que o Speed Drop não resolve; vento é outro problema, com outras ferramentas.

## Slide 15
LIMITAÇÕES
Onde o método quebra
Só funciona em MRAD
A mágica D/100 depende do miliradiano "conversar" com o sistema métrico. Em MOA a conta não fecha — não tente adaptar.
Um fator por conjunto
Arma + cano + munição + lote. Trocou projétil ou velocidade caiu 15 m/s? Recalcule.
Unidade do telêmetro importa
Fator derivado em metros ≠ fator em jardas. O mesmo 6.5 CM que dá ~1,2 em metros dá ~2,5 em jardas. Nunca misture.
Fora da janela, erro cresce rápido
Além do fim da janela o projétil desacelera forte e a reta "descola" da curva. Ali, só solver ou dope.
Não resolve vento
Elevação apenas. Deriva de vento continua sendo leitura + hold separado.
Erro é de projeto, não desculpa
Conheça o erro que você aceitou e o tamanho do alvo. Alvo pequeno na borda da janela? Use o dado exato.
15
ZERO STOP PRECISION
Notes: O item das unidades merece ênfase dobrada no Brasil: quase todo material original do método está em jardas. Quem estudar pelas fontes americanas vai ver fatores ~2,5 — não é contradição, é a unidade da distância que muda o número. Derive tudo em metros e seja consistente.

## Slide 16
PRÁTICA
Como transformar isso em habilidade
1
Seco, em casa
10 distâncias aleatórias → resolva em voz alta. Meta: < 3 s por solução, zero erro.
10 min
2
Na pista, com papel
Compare o Speed Drop com o solver em cada distância. Anote o erro real do SEU conjunto.
1 sessão
3
Na pista, no aço
Engajamentos 250–600 m só com o fator. Confirme impactos e registre desvios verticais.
1 sessão
4
Sob relógio
Simule estágio: distância anunciada, 5 s para dado + disparo. O fator vira reflexo.
contínuo
Regra de ouro: o fator só está "aprovado" depois de confirmado com impacto real em pelo menos três distâncias da janela.
16
ZERO STOP PRECISION
Notes: Sugira registrar os desvios verticais num caderno de dope: se o método erra sistematicamente para o mesmo lado, o fator precisa de ajuste fino de 0,1 — ou o dope de origem está com viés (velocidade real diferente da cronografada, por exemplo).

## Slide 17
RESUMO EXECUTIVO
Um número. Uma subtração.
Uma janela conhecida.
Elevação = D/100 − Fator
válida dentro da janela útil, em MRAD
Fator = D/100 − dope
derive do SEU dado, escolha o erro, delimite a janela
4 formas de usar
conta mental · discar e voltar · retículo BDC · torre BDC
Valide no aço
3+ distâncias confirmadas antes de confiar no número
Fontes: Ted Hoeger (Jack Master), "Finding your Speed Drop Factor" — Sniper's Hide / Accuracy Dynamics, 2021 · Dope de exemplo: solver ponto-massa G7, ICAO.
Notes: Feche voltando ao início: quanto tempo você levava para achar o dado de 480 m? Agora: 4,8 menos 1,2, 3,6 — dois segundos. Convide para a leitura do material de apoio, que aprofunda a derivação e traz exercícios resolvidos.